# zCore用户手册

版本	2.1
日期	2014.10.23
维护	lokisz@yahoo.com
发布范围	公开
适用范围	硬件和软件开发者

日期	版本	变更日志
2011.5.4	1.0	初始版本
2011.5.10	1.1	更新uartlite示例和STA寄存器使用注意事项；增加指令模拟部分说明；增加PSS的存储空间分配说明；
2011.5.16	1.2	更新ocm对程序的限制说明；zCore增加dcr支持，确定uic和uartlite的dcr地址分配。修改uartlite示例。
2011.5.17	1.3	硬件更新ocm设计，统一指令和数据ocm，支持读写和执行。
2011.9.29	2.0	根据产品计划修改EDK等说明，去除UIC部分说明，增加实现指南部分。
2014.10.23	2.1	更新维护邮件和增加开源邮件组

## 1, 简介
zCore处理器原为PWRSemi针对嵌入式市场开发的处理器系列IP核，目前以GPLv2许可证开源(https://groups.yahoo.com/neo/groups/openzcore/info)，zCore处理器透明兼容PowerPC/Power架构指令集。本手册主要内容为介绍如何进行zCore的系统软件和应用开发。
第二部分将主要描述zCore架构和编程注意事项，软件开发者需依据zCore的不同实现，进行初始化，并相应配置编译器参数，以避免产生未实现指令并优化程序性能。
第三部分将主要描述zCore处理器子系统（PSS）的硬件系统架构，PSS为一个最简单的完整系统，包括处理器内核，片上存储器，定时器，中断控制器和UART通讯模块等部分。
第四部分将介绍集成PSS，片上总线和其他外围模块IP的参考SoC系统。
第五部分将描述入门级EDK平台－XUPv2P硬件平台的具体使用，包括板上资源和各自功能定义，例如LED灯和开关等。其中板载的FPGA芯片用于实现参考SoC系统。
## 2, zCore架构和编程
zCore架构遵从“The IBM PowerPC Embedded Environment: Architectural Specifications for IBM PowerPC Embedded Controllers”规范[1]，具体实现参考IBM ppc405处理器核用户手册[2]。
根据实现特点和Power架构兼容性需要，zCore将ppc405支持的全部指令集分为I、II、III三大类别。其中仅I类指令为实现Power架构兼容必须部分，II类和III类指令在zCore处理器中皆为可选支持部分。完整ppc405指令集请参考[2]或附录A PPC405指令集。
### 2.1 指令集
#### 2.1.1 I类指令
I类指令为zCore处理器提供基本Power兼容全部功能。这里的“基本Power兼容”含义是：提供“The IBM PowerPC Embedded Environment: Architectural Specifications for IBM PowerPC Embedded Controllers”中规定的用户级程序二进制兼容，即支持Power指令集嵌入式环境规范的UISA级全部指令，另外还包括部分VEA和OEA指令。I类指令共有 191条。
在开发过程中，为便于设计实现和验证，我们将I类指令进一步划分为A小类和B小类指令。
A类指令采用硬件译码直接实现的方式。目前已实现全部154条A类指令
B类，可配置hard-wired、microcode、emulation，软件库或通过编译器关闭等方式实现兼容。包括
乘法指令9条－硬件实现
mulhw[.], mulhwu[.], mulli, mullw[o][.]
除法指令8条－未采用硬件方式实现－通过emulation实现
divw[o][.], divwu[o][.]
带更新的访存指令条14条－未实现，通过GNU编译器关闭
lbzu, lbzux; lhau, lhaux; lhzu, lhzux; lwzu, lwzux;
stbu, stbux; sthu, sthux; stwu, stwux;
复杂访存指令6条－未实现，通过GNU编译器关闭
lmw, lswi, lswx
stmw, stswi, stswx
部分硬件逻辑已经开发完成，但为进行集成和验证。
#### 2.1.2 II类指令
II类指令为Cache、MMU/TLB相关指令。其中4条指令缓存指令、9条数据缓存指令和6条TLB管理指令，共19条。未实现，为NOP操作。
#### 2.1.3 III类指令
III类指令为MAC、FPU、SIMD、SPE和VLE等可选件的相关指令。其中MAC指令84条。未实现，引发illegal中断。
II类和III类指令均为可选部分，并不影响PowerPC架构应用级的兼容性。
#### 2.1.4 指令模拟
在目前的zCore中，对于硬件未支持的指令，设置特殊的emualtion空间来模拟指令的执行。模拟ROM的空间暂定为512B，地址暂定为（0xffff_fc00 - 0xffff_feff）。指令模拟ROM的地址可在硬件设计时配置（计划添加软件可写SPR）。
目前zCore未支持的指令全部可通过指令模拟实现，包括通过编译器关闭的指令，以支持传统各PowerPC处理器的legacy binary。同时，不同的模拟ROM配置可支持不同版本的PowerPC二进制文件。
指令模拟对系统软件和应用开发者透明，具体指令的执行周期可参考相关软件优化手册。
为提高指令模拟性能，zCore包含多个非公开特殊SPR等。
### 2.2 寄存器组
zCore寄存器组包括通用寄存器组GPRs和特殊寄存器组SPRs。总共包括32个通用寄存器，条件寄存器CR，机器状态寄存器MSR和其他通过SPR寻址的特殊寄存器，包括：
CTR和LR寄存器；
定点例外寄存器XER；
中断控制寄存器：DEAR, ESR, EVPR, MCSR, SRR0, SRR1, SRR2, SRR3；
通用SPR：
USPRG0
SPRG0, SPRG1, SPRG2, SPRG3
SPRG4, SPRG5, SPRG6, SPRG7
定时器寄存器
TBL, TBU
PIT, TCR, TSR
除下列特殊说明部分寄存器，zCore支持ppc405定义的用户态和超级用户态所有寄存器组和寄存器域定义的功能。
#### 2.2.1 机器状态寄存器MSR
ppc405的MSR域可参考ppc用户手册[2]，目前zCore仅支持其中的四个位域，如下表所示：
位	位域名称	状态说明	备注
14	CE	Critical Interrupt Enable: / 0 Critical interrupts are disabled / 1 Critical interrupts are enabled	使能critical 中断，watchdog timer 首次超时中断.
16	EE	External Interrupt Enable: / 0 Asynchronous interruptsare disabled. / 1 Asynchronous interrupts are enabled.	使能non-critical external中断, PIT, 和FIT中断.
17	PR	Problem State: / 0 Supervisor state. / 1 Problem state.	处理器状态设定
19	ME	Machine Check Enable / 0 Machine check interrupts are disabled. / 1 Machine check interrupts are enabled.	/

#### 2.2.2 未实现的SPRs
未实现的SPRs主要用于原ppc405的mmu/cache子系统和调试子系统，zCore暂不支持上述功能。这些寄存器全部在Privileged模式下访问，包括有：
处理器版本寄存器：PVR（实际已经实现，但不建议软件使用）
用于MMU和Cache等的配置寄存器：CCR0, CCR1
存储控制寄存器：DCCR, DCWR, ICCR, SGR, SLER, SU0R
域保护寄存器：ZPR
调试支持寄存器：DAC1, DAC2, DBCR0, DBCR1, DBSR, DVC1, DVC2, IAC1, IAC2, IAC3, IAC4, ICDBDR

#### 2.2.3 DCRs的处理
PPC405系统采用CoreConnect片上互连，部分外设寄存器映射为DCR寄存器，通过处理器的mfdcr/mtdcr访问。为适应不同片上总线，zCore不推荐使用DCR配置外设寄存器。但为支持既有系统，目前zCore支持mfdcr/mtdcr指令，部分和处理器结合紧密的外部控制器，例如通用中断控制器uic和uartlite，映射为DCRs，为简化zCore内部逻辑，DCR的地址限制为十六进制“x5x”，即第二位固定为5。
### 2.3 中断处理
为方便处理器验证和系统调试，zCore除实现ppc405的中断处理规范外，另外实现了特殊模式，可在芯片设计实现时配置。特殊模式和ppc405模式的区别仅在与中断向量地址的重定位和单个中断向量空间压缩，以减低存储器空间需求，适应最简系统设计。
#### 2.3.1 PPC405中断向量表－正常模式
中断类型	中断向量地址偏移	zCore实现
Critical input interrupt	0x0100	支持
Machine check—data/instruction	0x0200	支持
Data storage interrupt	0x0300	暂未实现
Instruction storage interrupt	0x0400	暂未实现
External interrupt	0x0500	支持
Alignment	0x0600	支持
Program	0x0700	支持
FPU Unavailable	0x0800	暂未实现
System Call	0x0c00	支持
APU Unavailable	0x0f20	暂未实现
PIT	0x1000	支持
FIT	0x1010	支持
Watchdog timer	0x1020	支持
Data TLB miss	0x1100	暂未实现
Instruction TLB miss	0x1200	暂未实现
Debug	0x2000	暂未实现

#### 2.3.2 特殊模式中断向量表
中断类型	中断向量地址偏移	zCore实现
Critical input interrupt	0xff00	支持
Machine check—data/instruction	0xff10	支持
Data storage interrupt	0xff20	暂未实现
Instruction storage interrupt	0xff30	暂未实现
External interrupt	0xff40	支持
Alignment	0xff50	支持
Program	0xff60	支持
FPU Unavailable	0xff70	暂未实现
System Call	0xff80	支持
APU Unavailable	0xff90	暂未实现
PIT	0xffa0	支持
FIT	0xffb0	支持
Watchdog timer	0xffc0	支持
Data TLB miss	0xffd0	暂未实现
Instruction TLB miss	0xffe0	暂未实现
Debug	0xfff0	暂未实现

在系统初始化时，处理器的中断向量前缀寄存器EVPR配置为顶端地址0xffff。这样可将中断处理程序定位于顶端存储空间（iocm）。外部通用中断控制器的地址偏移同样为硬件可配置参数，设置可参考后续章节。
另外，目前的zCore实现中，当发生非对齐的存储访问时，都会引发非对齐中断。可参考后续编程注意事项。
### 2.4 编程注意事项
对于zCore的系统软件和应用软件开发，须注意以下事项：
1，在针对目前的zCore 200进行高层语言编程时，须添加如下gcc参数：
   "-mcpu=common"：以避免生成4xx系列专用的mac指令
"-mno-multiple"/"-mno-string"：关闭多字和string访存指令
"-mno-update"：关闭基址更新的访存指令
另外，zCore暂时关闭了硬件除法器，以降低资源需求
2，对于系统软件开发者，关闭所有涉及Cache、MMU/TLB等的配置，并不使用相关指令，目前实现中，zCore将II类指令视为空操作（或引发异常）。
3，zCore支持mfdcr/mtdcr指令访问外设寄存器，但外设DCR的基址有所限制，具体可参考后续系统部分说明。
4，非对齐访问：所有未对齐的存储访问都会引发非对齐中断，不仅仅包括ppc405的原子指令对“lwarx/stwcx.”和cache指令等。这里未对齐的定义是指半字访问的末位地址为1，字访问的未两位地址不是00等。
5，当对zCore不支持的SPR寄存器或未实现的寄存器域进行访问时，系统行为未定义。
### 2.5 软件开发工具
所有针对PowerPC/Power架构处理器的开发工具均可用于zCore的软件开发，例如Codesourcery，DENX，Ronetix和Macraigo等提供的基于GNU和Eclipse的开发套件。为保持一致性，推荐使用Codesourcery的系列工具链。
## 3, zCore处理器子系统

zCore处理器子系统简称为PSS(processor sub-system)，PSS的结构如上图所示，外部I/O包括串口的收发接口，外部中断请求等。PSS包含zCore处理器内核，统一的指令和数据片上存储器(uocm)，定时器timer，可支持32个外部中断源的通用中断控制器uic，以及用于调试的串口通信控制器uartlite。timer的寄存器访问通过mfspr和mtspr进行。uic/uartlite的寄存器通过mfdcr和mtdcr完成。
### 3.1 片上存储器－OCM
片上存储器特性包括：
可配置大小：配置范围为取决于FPGA容量和ASIC工艺；
uocm的访问对程序员透明－目前暂不支持可配置基址；
ucom整个空间支持程序的“Write/Read/Execute”，但使用时建议限定空间用途，避免发生自修改代码情况（self-modify code）。
注意：对uocm进行非字（Byte和Halfword）的store访问时有一个周期的性能损失。
整个uocm的存储空间可通过芯片实现时初始化或者通过uartlite的特殊模式实现在线改写。示例存储空间分配如下（配置为16KB时）：
* address: 0xffff_c000 - 0xffff_ffff.
* 0x0000_0000 - 0xffff_bfff: Non-Available
* 0xffff_c000 - 0xffff_d7ff: RAM, 7KB, "Read/Write", for program run-time data
* 0xffff_d800 - 0xffff_dfff: RAM, 1KB, "Read", for read only data
* 0xffff_e000 - 0xffff_ffff: 8KB, "Execute", for code section, includes:
0xffff_e000 - 0xffff_fbff: user programs
0xffff_fc00 - 0xffff_feff: emulation rom
0xffff_ff00 - 0xffff_fff8: exception vector for special mode
0xffff_fffc: reset vector
以上示例为硬件SIM和FEP环境验证汇编程序开发的实际环境，具体可参考配套示例文件。SIM为RTL级验证环境，FEP为FPGA仿真系统。
### 3.2 定时器－Timer
zCore的定时器遵从ppc405的timer规范，可参考ppc405用户手册[2]

### 3.3 串口通信控制器－Uartlite
Uartlite为zCore独有的串口通信模块，包括两种工作模式。正常模式下可用于和pc机通信，文件下载模式下可通过pc机端将bin格式的二进制启动文件下载到处理器子系统的iocm存储器。正常模式和下载模式的切换由平台硬件开关设定，具体使用方式可参考“系统板使用指南”。目前uartlite波特率固定为115200，两个stop位，启动后无需软件配置。
Uartlite正常模式的编程说明：包含4个8位寄存器，如下表，内部寄存器均通过mtspr/mfspr指令访问
DCR地址	寄存器名字	位宽	访问	说明
0x350	TX	32 bit	写/读	发送数据寄存器：
0x351	RX	32 bit	只读	接收数据寄存器：
0x352	CTRL	32 bit	写/读	控制寄存器：
0x353	STA	32 bit	只读	状态寄存器：

#### 3.3.1 发送数据寄存器TX
位	0-23	24:31
位说明	保留	待发送数据

#### 3.3.2 接收数据寄存器RX
位	0-23	24:31
位说明	保留	接收数据

#### 3.3.3 控制寄存器CTRL
位	0-26	27	28	29	30	31
域说明	保留	中断请求清除	接收中断使能	发送中断使能	接收关闭	发送启动

注：1，复位状态为：32'h0000_0000
2，bit[31]/[27]写入“1”之后自动清零

#### 3.3.4 状态寄存器STA
位	0-26	27	28	29	30	31
域说明	保留	接收中断请求：1表示接收完成一个字节	发送中断请求：1表示前一个字节发送完成	中断请求：1表示存在发送和接收完成的中断请求	接收状态：1表示接收中，0表示空闲	发送状态：1表示忙，0表示空闲

编程注意事项：STA的使用，在读取STA状态之前，必须插入3条不影响STA状态的指令，以等待STA更新完成。

#### 3.3.5 Uartlite编程示例
Uartlite编程示例1－发送字符
    addis r4, r0, ASCII_O@h
    ori r4, r4, ASCII_O@l
    mtdcr DCRN_DSUTX, r4	// data ready
    mfdcr r5, DCRN_DSUSTA
    andi. r5, r5, DSUTX_BUSY
    bne (-8)	// check transmitter status, if busy, waiting
    addis r6, r0, DSUTX_GO@h
    ori r6, r6, DSUTX_GO@l
    mtdcr DCRN_DSUCTRL, r6	// send tx command to register dsu_ctrl
上述示例为发送ASCII码“O”（ASCII_O）工作流程：首先将要发送数据写入发送寄存器TX，然后查询发送状态，如果忙则等待上一个发送完成，最后将发送命令写入控制寄存器CTRL。注意，当uartlite正在发送中，接收到新的发送数据时，对当前发送不会产生影响。
Uartlite编程示例2－接收字符：
    mfdcr r5, DCRN_DSUSTA
    andi. r5, r5, DSURX_DONE
    beq (-8)	// check rx_done bit of STA; if no rx, wait
    addis r7, r0, DSUIRT_CLEAR@h
    ori r7, r7, DSUIRT_CLEAR@l
    mtdcr DCRN_DSUCTRL, r7	// clear rx_done bit of STA via clear interrupt
上述示例为发送ASCII码“O”（ASCII_O）工作流程：首先查询发送状态，如果忙则等待上一个发送完成，然后将要发送数据写入发送寄存器TX，将发送命令写入控制寄存器CTRL。完整示例可参考汇编测试文件。
注意事项：1，目前uartlite工作在polling模式下，中断使能未使用。2，由软件负责流控管理等，即如果处理器不对接收数据处理，下一个接收完成时将覆盖之前数据；接收完成一个字符之后，处理器必须清除接收完成标志，以便下次接收。
## 4, zCore实现指南
经过验证的流程采用Synplify 9.6.2和ISE 9.1-EDF实现流程，仿真软件为Modelsim 6.1f。
Pippo的PSS系统初步实现结果如下表：
Design	Frequency	Resource	Device
pippo_core	92.6MHz	RegBits: 2369(8%); DPRams(RAM32X1D):96; BMUL:4; LUTs: 6857(23%)	Xilinx Virtex II Pro 30 / Xc2vp30fg676-7
pippo_core	40.9MHz	RegBits: 1751 (7%); DPRams (RAM16X1D): 192; BRams: 2 of 28 (7%); LUTs: 7145 (32%)	Xilinx Sparton 3S / xc3s1200eft256-4
top_pss (iocm/docm)	88.7MHz	RegBits: 2203(7%); DPRams(RAM32X1D):96; BRams: 72(52%); BMUL:4; LUTs: 6591(22%)	Xilinx Virtex II Pro 30 / Xc2vp30fg676-7
top_pss(uocm)	75MHz	RegBits: 2510(8%); DPRams(RAM32X1D):96; BRams: 8(5%); BMUL:4; LUTs: 6891(23%)	Xilinx Virtex II Pro 30 / Xc2vp30fg676-7

## 5, zCore集成指南

参考SoC如上图所示，PSS通过CBU（Core Bridge Unit）支持各种片上互连协议，其他集成的外围模块包括UART16550，存储控制器，以太MAC控制器和SPI/I2C等。
其他进一步规范待补充
### 5.1 内核桥接单元CBU
目前CBU为完成集成和验证
### 5.2 参考SoC
目前未完成CBU的Wishbone桥接和AMBA桥接。
## 6, FPGA平台使用指南
XUPv2P平台基于Xilinx的XUPv2P开发板[3]。目前已验证zCore的实际运行和UART文件下载等功能。详细试用可参考/board目录源代码。
## 参考文档
[1] The IBM PowerPC Embedded Environment: Architectural Specifications for IBM PowerPC Embedded Controllers, Version 1.0
[2] PPC405-S Embedded Processor Core User’s Manual, Version 1.0
[3] XUP Virtex-II Pro Development System Hardware Reference Manual
## 附录A：PPC405指令集
按照功能分类，IBM ppc405实现的指令集概括如下：
### a.1 算术和逻辑运算指令
算术和逻辑运算指令包括three-operand格式和two-operand格式，以及立即数格式。[o]表示指令包含更新XER[SO, OV]的“o”格式，和“non-o”格式；[.[表示指令包含更新CR[CR0]的“record”格式，和“non-record”格式。其中有24条加法指令，加法指令21条，乘法指令9条，除法指令8条和4条负数指令，共64条算术运算指令，以及28条逻辑运算指令。注意：addic.，andi.和andis.指令编码不包含Rc域[.]
算术运算指令如下表所示
Add	Subtract	Multiply	Divide	Negate
add[o][.] / addc[o][.] / adde[o][.] / addi / addic[.] / addis / addme[o][.] / addze[o][.]	subf[o][.] / subfc[o][.] / subfe[o][.] / subfic / subfme[o][.] / subfze[o][.]	mulhw[.] / mulhwu[.] / mulli / mullw[o][.]	divw[o][.] / divwu[o][.]	neg[o][.]

逻辑运算指令如下表所示
And	And with / Complement	Nand	Or	Or with / Complement	Nor	Xor	Eqv	Misc
and[.] / andi. / andis.	andc[.]	nand[.]	or[.] / ori / oris	orc[.]	nor[.]	xor[.] / xori / xoris	eqv[.]	extsb[.] / extsh[.] / cntlzw[.]

### a.2 比较指令
比较指令用于对两个操作数进行算术或逻辑比较，并根据结果设置CR。共有4条指令。
Arithmetic	Logical
cmp / cmpi	cmpl / cmpli

### a.3 循环移位指令
共14条指令。
Rotate	Shift
rlwimi[.] / rlwinm[.] / rlwnm[.]	slw[.] / sraw[.] / srawi[.] / srw[.]

### a.4 CR逻辑指令
共有9条指令
crand / crandc / creqv / crnand / crnor / cror / crorc / crxor / mcrf

### a.5 分支指令
分支指令能无条件或者在一定条件下跳转到任意地址。条件分支指令首先测试先前指令设定的条件码，条件分支指令也能改变和测试CTR寄存器，也能将返回地址存入LR寄存器。条件分支的目标地址既可以来自当前地址或绝对地址的变换，也可以来自LR或CTR。共有4条无条件跳转指令和8条条件跳转指令。
Unconditional	Conditional
b / ba / bl / bla	bc / bca / bcl / bcla / bcctr / bcctrl / bclr / bclrl

### a.6 访存指令
访存指令用于在存储器和GPR之间传输数据，操作数包括字节bytes，半字halfwords和字words。另外，访存指令还支持loading or storing multiple registers, character strings和byte-reversed data等。共有22条Load指令和18条Store指令。
Loads					Stores
Byte	Halfword / Algebraic	Halfword	Multiple / And / String	Word	Byte	Halfword	Multiple / And / String	Word
lbz / lbzu / lbzux / lbzx	lha / lhau / lhaux / lhax	lhbrx / lhz / lhzu / lhzux / lhzx	lmw / lswi / lswx	lwarx / lwbrx / lwz / lwzu / lwzux / lwzx	stb / stbu / stbux / stbx	sth / sthbrx / sthu / sthux / sthx	stmw / stswi / stswx	stw / stwbrx / stwu / stwux / stwx / stwcx.

### a.7 中断控制指令
中断控制指令用于在GPR和MSR之间传输数据，从中断返回，使能或关闭maskable external interrupts。共有6条指令。
mfmsr / mtmsr / rfi / rfic / wrtee / wrteei

### a.8 处理器管理指令
处理器管理指令用于在GPR和SPR之间交换数据，提供Traps，system calls和同步控制。注意DCR相关指令的实现待定。共有14条指令。
eieio / isync / sync	mcrxr / mfcr / mfdcr / mfspr / mftb	mtcrf / mtdcr / mtspr / sc / tw / twi

### a.9 缓存控制指令（暂未支持）
缓存控制指令和以下的TLB管理指令暂未在pippo中实现。在Pippo的实现中，暂时按照NOP执行；共有4条指令缓存指令和9条数据缓存指令。
D-cache	I-Cache
dcba / dcbf / dcbi / dcbst / dcbt / dcbtst / dcbz / dccci / dcread	icbi / icbt / iccci / icread

### a.10 TLB管理指令（暂未支持）
TLB管理指令用于访问MMU中TLB的条项，搜索TLB阵列，失效TLB条项和同步其他处理器的TLB更新。共有6条指令。
tlbia / tlbre / tlbsx[.] / tlbsync / tlbwe

### a.11 PPC405特殊指令
注意，上述指令包含部分属于目标兼容产品PowerPC405实现，但并不包含在“IBM PowerPC Embedded Environment”规范中的指令。共97条指令，其中84条为MAC指令。
dccci / dcread / iccci / icread	macchw[o][.] / macchws[o][.] / macchwsu[o][.] / macchwu[o][.] / machhw[o][.] / machhws[o][.] / machhwsu[o][.] / machhwu[o][.] / maclhw[o][.] / maclhws[o][.] / maclhwsu[o][.] / maclhwu[o][.]	nmacchw[o][.] / nmacchws[o][.] / nmachhw[o][.] / nmachhws[o][.] / nmaclhw[o][.] / nmaclhws[o][.]	mulchw[.] / mulchwu[.] / mulhhw[.] / mulhhwu[.] / mullhw[.] / mullhwu[.]	mfdcr / mtdcr / rfci / tlbre / tlbsx[.] / tlbwe / wrtee / wrteei